ricerca universitaria

…………………………………

# Antón Voitik

Corrosione dei materiali impiantabili

ed invecchiamento dell'osso

Tratto da: L/98 – Rivista Italiana degli Odontotecnici

L'implantologia trova sempre più ampie applicazioni cliniche e gli studi volti ad analizzare il successo dell'impianto nel tempo sono numerosi.

Abbiamo ritenuto

interessante proporre

un'ampia sintesi di questo lavoro di A. J. Voitik perché viene posto l'accento su di un particolare problema che è quello di un rischio

progressivo di perdita ossea legata ai fenomeni di corrosione dei metalli.

Su questo tema, come

sottolinea l'autore, lo

scambio di informazioni tra scienziati, analisti,

produttori, odontoiatri ed

odontotecnici diventerà

sempre più importante.

- Introduzione

Il fallimento implantare può

determinarsi non solo per l'azione prolungata di forze meccaniche.

Il fallimento implantare legato a perdita ossea e tissutale può svilupparsi a livello atomico ed in

particolari corrispondenze della interfaccia impianti-tessuti biologici.

(1-6,19). I più comuni materiali utilizzati per la produzione di impianti sono il titanio e le sue

leghe (1). La principale

caratteristica  di questi materiali consiste nella proprietà di formare

sulla loro superficie uno strato di  ossidi resistenti alla corrosione dopo alcuni nanosecondi di esposizione all'ossigeno. L'ossido

fondamentale è l'ossido di titanio che si forma per autopassivazione (2).

Tale strato protettivo tende ad aumentare nel corso dei test di corrosione sperimentali e vi sono

dati anche su un suo aumento quando viene a contatto con le leghe metalliche comunemente

utilizzate per i manufatti protesici. In questa situazione si determina

una aumentata concentrazione di titanio nei tessuti perimplantari e

negli organi parenchimatosi (fegato, polmoni, milza). Inoltre i meccanismi di  corrosione degli impianti possono evocare risposte

sistematiche agli ioni metallici sia a breve sia a lungo termine. Senza

trascurare l'importanza del disegno della protesi e del preciso adattamento del manufatto, il controllo della superficie impiantare appare quindi come un aspetto

critico nel successo impiantare potendo influire sulla biocompatibilità nel tempo dell'impianto stesso.

Questo articolo non vuole

contestare l'utilizzo del titanio come materiale implantare ma piùttosto

l'utilizzo, nella fase protesica, di leghe non adatte o di saldature che

per loro composizione possono causare fenomeni di corrosione e mettere a rischio gli impianti sottostanti.

Per comprendere l'importanza del controllo della composizione della

superficie implantare e delle sue  interazioni con i tessuti duri e molli perimplantari è necessario riesaminare la struttura e le funzioni

della cellula.

## La cellula

Gli impianti sono circondati da tessuti duri e tessuti molli. Tutte le

cellule degli organismi multicellulari sia che appartengano a vegetali o a  umani, consistono in corpi microscopici di materiale gelatinoso delimitati da una membrana al cui interno si evidenzia una vescicola a  sua volta caratterizzata da una o più macchie solide. Il citoplasma e il nucleo, ovvero la vescicola contenuta nel citoplasma, rappresentano gli elementi caratterizzati la cellula 8.

Il citoplasma è il protoplasma di una

cellula, ad esclusione del nucleo. Negli organismi superiori le cellule vengono anche definite come masse nucleate di protoplasma microscopico e presentano dimensioni variabili dagli 8 ai 30 microns. Tutte le cellule nucleate  hanno una organizzazione interna

molto completa simile a quella di una città molto attiva. In particolare

è da notarsi come l'organizzazione sia delle cellule che delle città

consiste nella attività coordinata di diversi dipartimenti specializzati.

Nelle cellule i dipartimenti

prendono il nome di organuli e sono delimitati da membrane.

Gli organuli cellulari giocano un ruolo fondamentale nella vita

cellulare e come vedremo anche nel successo a lungo termine degli impianti. Gli organuli cellulari possono essere posti sulla superficie della membrana a formare una sorta di muro di cinta

della "città cellulare"oppure

possono essere deputati a funzione tipo "centro reciclaggio" come

avviene per i lisosomi che sono gli organuli deputati alla distruzione delle proteine diventate inutili. Un ultimo esempio è costituito dai mitocondri, le centrali energetiche

della cellula. Una delle proprietà del protoplasma consiste nella approvvigionamento delle

sostanze nutritive. Tale funzione si esercita grazie alla capacità della cellula di attrarre le sostanze necessarie al suo sostentamento (8).

Il DNA (Acido dessossiribonucleico)

e l'RNA (Acido ribonucleico) sono

le due sostanze chimiche

principalmente interessate durante il fenomeno della replicazione cellulare ed in particolare durante la

divisione dei cromosomi. Tali sostanze sono responsabili della

trasmissione dei caratteri della cellula progenitrice e determinano la produzione delle proteine. La struttura del DNA è stata ipotizzata per la prima volta dai

premi Nobel Waston e Crick nel 1953 ed è stata successivamente confermata come catena di due

nucleotidi avvolti su se stessi a formare la famosa doppia elica. Tale doppia elica può essere meglio

visualizzata se la si immagina come una scala a pioli avvolta su se stessa. La replicazione del DNA può

essere immaginata come una situazione in cui i pioli della scala vengono divisi a metà, la scala aperta come una cerniera lampo e

in cui ogni metà della scala viene utilizzata come template chimico

per la costruzione della metà mancante.

In tale fase il DNA è estremamente sensibile agli agenti esterni che rompono i pioli della scala. Questa

vulnerabilità acquista importanza in campo implantologico in quanto

influenzabile dai composti che vengono trasferiti dalla superficie degli impianti all'interno della cellula.

DNA, distinto da quello nucleare è contenuto anche all'interno dei mitocondri. Anch'esso  è sottoposto

all'azione distruttiva dei radicali liberi sostanze che si è dimostrato essere responsabili dei fenomeni di

invecchiamento cellulare e che esplicano tale azione durante i processi energetici della cellula.

Fig.1 – membrana cellulare, liposomi,  nucleo, mitocondrio

- Perdita di osso, rilascio di metalli, corrosione

La perdita di osso attorno agli impianti è stata documentata nel corso degli ultimi 40 anni da

Obwegeser, Linkow, Balkin, James Kawara, et Al.  Negli studi

sperimentali il rilascio di

metallo è evidente, rispetto

al campione di controllo, anche in quei casi in

cui non sia stata applicata la

componente protesica: in questa situazione è

possibile escludere l'influenza del cosiddetto fenomeno "attacco

galvanico determinato da effetto pila" che si instaura quando materiali diversi vengono messi a

contatto con gli impianti. Dopo l'azione di degradazione dei

lisosomi, di fagocitosi da parte dei macrofagi e di trasporto da parte

del sistema linfatico il titanio viene riscontrato in percentuali superiori

alla norma di 100 volte nel rene, di 275 volte nel fegato e di 3400 volte nel polmone. Una ricerca di Donath ha ulteriormente dimostrato che considerevoli quantitativi di titanio possono distaccarsi anche dagli impianti rivestiti in plasma e

concentrarsi nei tessuti

precedentemente indicati.

Esistono recettori metallo specifici dette proteine metallo regolatrici

che sono in grado di variare

l'espressione genica al variare della concentrazione degli ioni metallici

nei tessuti. Tali recettori esercitano un ruolostrutturale e cataliticono nell'espressioni genica attraverso

un'azione sull'RNA polimerasi.

Esercitano un controllo in

particolare sui meccanismi di respirazione, sul metabolismo cellulare, sul controllo dell'omeostasi metallo speifica e sui sistemi di risposta allo stress (31).

La corrosione è un processo

distruttivo di una sostanza, in  questo caso il metallo, e delle strutture adiacenti, rappresentate in tale situazione dall'osso, dai tessuti molli e dalla saliva.

Durante la corrosione di un metallo avvengono due diverse reazioni : una

ossidazione in prossimità

dell'anodo e una riduzione in corrispondenza del catodo.Quando

tali reazioni avvengono in

corrispondenza di un impianto può instaurarsi un flusso di ioni in direzione dei tessuti con conseguente irritazione e, a lungo

termine, possibile comparsa di effetti sistemici.

Nell'ambito dei processi di

corrosione si distinguono le

seguenti forme:

- corrosione generalizzata dovuta a

cause meccaniche o chimiche;

- attacco galvanico come

conseguenza effetto pila che si instaura quando due o più metalli di differente potenziale vengono

collegati da un elettrolita;

- corrosione puntiforme: avviene per distruzione localizzata chimica o

meccanica del film protettivo in una

zona limitata del metallo;

- corrosione a fessura: si sviluppa in

corrispondenza delle zone in cui il metallo è rivestito per resistere ad un medium corrosivo;

- corrosione da stress: si sviluppa

quando gli impianti sono

ripetutamente sollecitati;

- corrosione per consunzione: si sviluppa come conseguenza della

distruzione del film di passivazione in più zone che tendono a coinfluire.

Tale situazione si determina ad esempio quando manufatti con chiusure marginali non perfette

vengono sottoposti all'azione della saliva.

Alcuni tipi di corrosioni possono essere esacerbati dalla concomitante presenza di altri fattori quali l'ossigeno per la

corrosione a fessura, il tipo di  rivestimento nella corrosione per consunzione, e il livello di potenziale elettrochimico nella corrosione per attacco galvanico.

Fig. 2 - A) Struttura a doppia elica e duplicazione del Dna (rappresentazione schematica), la duplicazione inizia in zone prestabilite a livello delle quali gli elementi si separano, e prosegue come la separazione dei pioli di una scala. La zona di sintesi e l'elica di nuova formazione sono soggetti all'azione dei radicali liberi.

### B) I radicali liberi allontanano le basi, i pioli della scala, e creano delle lacune che necessitano di un processo riparativo

cellulare. Quando l'azione degli enzimi deputati alla riparazione viene sopraffatta dalla presenza di eccessive quantità di

radicali liberi le zone di alcuna possono non essere riparate. Tali lacune determinano una incompleta replicazione

cellulare e possono determinare un indebolimento del letto implantare.

- Risposta tissutale

Sebbene sia il titanio

commercialmente puro che le leghe in titanio utilizzate per la costruzione degli impianti siano resistenti alla corrosine purtuttavia

un certo scambio di ioni metalli nei tessuti e nei fluidi tissutali esiste

(20). Un continuo scambio di atomi, molecole radicali tra gli impianti e i tessuti è caratteristico delle interfacce dinamiche. Al contrario le interfacce statiche sono quelle in

cui esistono forze di legame

irreversibili di entità superiori ai 30 Kcal/mole (36). La quantità di ioni che può essere trasportata nei tessuti dipende da diversi fattori:

- resistenza alla corrosione del materiale implantare (indice di corrosione elettrochimico stabilito

per garantire una

compatibilità);

- effetto catalitico della superfice della memebrana (gli ossidi di metallo possono favorire processi

biologici a livello dell'interfaccia);

- effetto denaturante sulle proteine a livello dell'interfaccia implantare;

- caratteristiche dell'ambiente perimplantare (pH, placca e prodotti di rifiuto della placca,

concentrazione degli ioni cloro, temperatura ecc.);

- fattori meccanici (fratture

preesistenti, abrasioni, adesione del film di passivazione);

- attacco elettrochimico (effetto

galvanico, corrosione puntiforme e a fessura);

- la concentrazione di cellule ossee o appartenenti ai tessuti molli nell'ambiente circostante gli

impianti;

- il sistema immunitario del

paziente.

Gli impianti che sono a contatto con la componente protesica sia che siano direttamente connessi a

questa sia che vi si connettano al di

sopra dei tessuti molli, sono

maggiormente esposti agli effetti  elettrochimici a causa della formazione di ambienti anodici e

catodici. La risposta dei tessuti locali  alla liberazione di ioni

metallici è generalmente a breve termine mentre le manifestazioni a

carico di organi più lontani come il rene e il fegato e il sangue stesso possono richiedere maggior tempo.

Gli ioni metallici che si liberano in queste situazioni possono anche essere responsabili di effetti

sistemici di sensibilizzazione.

Ruolo dei radicali liberi nell'invecchiamento

cellulare e sue correlazioni con gli impianti dentali

La maggior parte dei metalli

utilizzati nella produzione di protesi per impianti è in grado di indurre un  processo galvanico nel quale l'anodo è situato a livello della componente metallica protesica e il

catodo a livello del complesso impianto osso. Un importante radicale libero prodotto a livello del

catodo è l'idrossile OH-.*

Nella normale vita cellulare i radicali liberi influenzano

decisamente la sopravvivenza e quindi l'invecchiamento delle

cellule, comprese ovviamente le cellule ossee. I radicali liberi sono

molecole estremamente reattive (generalmente derivate

..............................................

*Per un ulteriore approfondimento

vedere "A Close look at the restorative needs

of patients with dental implants. Parte 3

Trends & Tecniques, 12 (7), Settembre

1995

dall'ossigeno) che hanno un

elettrone libero in superficie.Le molecole di questo tipo tendono

ad ossidarsi e a strappare elettroni ad ogni altro composto con il quale

vengono a contatto. In particolare possono danneggiare i componenti

(basi) che costituiscono le due metà della scala a pioli durante la replicazione cellulare.

Nei casi trattati con impianti

dentali, in rapporto alla differenza di potenziale elettrochimico che si

instaura tra il metallo degli impianti e quello delle protesi, si liberano, in

prossimità della superficie degli impianti, diversi quantitativi di radicali liberi OH- come conseguenza dell'attacco galvanico.

Gli impianti che si integrano con successo sono circondati da cellule ossee vive. La maturazione e il successo a lungo termine della rigida fissazione

ossea sono dipendenti da un

continuo rimodellamento sia dell'interfaccia osso impianto sia delle strutture ossee di supporto.

L'osso, come altri materiali rigidi è soggetto a fatica (24). Carichi ripetuti possono portare a piccole

fratture. Se Tali piccoli difetti si accumulano si può arrivare al cedimento strutturale (25). L'osso

corticale umano ha un turnouver molto lento che varia dal 2% al 10%

all'anno nei suoi diversi siti.

In questa situazione esiste la

significativa possibilità che i radicali liberi come l'idrossile OH- più

facilmente danneggiato il DNA delle cellule ossee durante la loro replicazione.

Questi radicali liberi possono controllare il rimodellamento osseo

e contribuire in modo decisivo alla perdita di osso attorno agli impianti  sia influenzando in modo indiretto i fattori meccanici responsabili di tali

processi sia interagendo

direttamente con i fattori

metabolici. I radicali liberi, una volta formatisi,

possono danneggiare le proteine, i grassi, e il DNA in qualsiasi luogo della cellula ma i mitocondri, con i loro processi di produzione dell'energia, sono le strutture più vulnerabili. I mitocondri sono a rischio anche perché sono posti in una zona intracellulare a "livello

zero" per quanto riguarda la

produzione di radicali liberi e per questo motivo sono costantemente sottoposti all'azione di agenti ossidanti (28). L'ipotesi dei radicali liberi mitocondriali suggerisce una situazione tipo Catch 22 dove la

produzione di radicali liberi

determina un danno ai meccanismi di produzione dell'ATP, danno che

determinerebbe a sua volta una ulteriore produzione di radicali liberi. L'aumento della concentrazione intracellulare dei radicali liberi quindi accelera il

danno alle strutture mitocondriali determinato dai processi ossidativi

con il risultato finale di una ancora più marcata riduzione della

produzione di ATP.

Nello stesso tempo i radicali liberi attaccano le strutture cellulari poste al di fuori dei mitocondri, danneggiando ulteriormente il funzionamento della cellula. Nel momento in cui le cellule diventano meno efficienti si ha un deterioramento dei tessuti da esse formati.

Correlazione con la situazione dentale

I processi intracellulari e

intramitocondriali

di invecchiamento

portano quindi ad una continua produzione di

radicali liberi.Un eccesso di

produzione di radicali liberi, in particolare OH- può determinarsi quando una delle tante leghe in titanio per impianti viene a contatto con una sovrastruttura protesica di un materiale metallico diverso (ad esempio a livello della connessione

manufatto/abutment o a livello delle saldature). In questa situazione la formazione di una differenza di potenziale nell'ordine dei centesimi

di millivolts tra impianto e

manufatto protesico è in grado di innescare la produzione di radicali

liberi. Si instaura quindi uno stato di sofferenza delle cellule ossee che

circondano l'impianto con

conseguente rischio di perdita di tessuto osseo attorno agli impianti

stessi. L'organismo possiede dei meccanismi atti a proteggere i tessuti dalla reazione dei radicali

liberi con i vari componenti tissutali ridotti o ossidabili. La cellula possiede degli enzimi antiossidanti

che eliminano i radicali liberi intracellulari ed altri enzimi che sono in grado di riparare i danni derivati dai processi ossidativi(30

32). Nessuno di questi sistemi è efficace al 100% nei confronti dei

radicali liberi che quindi tendono ad accumularsi nel tempo. Tale processo viene frequentemente citato per spiegare l'invecchiamento

cellulare. In conclusione una continua sollecitazione dei meccanismi di

protezione dell'organismo con conseguente accellerato invecchiamento dell'osso

perimplantare può essere favorito sia dall'utilizzo per la costruzione di una protesi di un metallo sbagliato

quale può essere una lega che non abbia un alto contenuto in metallo

nobili, sia dalla presenza di diverse saldature, sia anche dall'utilizzo di un abutment fatto di materiale diverso da quello degli impianti.

Questi fattori spiegano la perdita di osso.

Fig. 3 -  Processi chimici che avvengono nell'interfaccia impianto biotessuti (valutazione a livello molecolare)

| Fig. 4a - Ponte con dente e abutment implantare | Fig. 4b - Ingrandimento dei tessuti duri e molli dopo una osteointegrazione favorevole |  |
| --- | --- | --- |

| Fig. 4c - Lostesso ponte, ingrandimento della zona dell'abutment implantare, potenziali effetti sui tessuti molli e duri determinati dalla presenza di metalli diversi. (1,2 leghe del ponte, 3 saldatura, 4 abutment, 5 impianto, 6 prodotti di corrosione fissurale 7,8 placca e suoi prodotti, Prodotti di reazione a livello catodico sulla superficie dell'impianto (OH 2 H2O,H2 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fig. 4d - Ingrandimento a livello cellulare: invecchiamento cellulare determinato dall'azione dei radicali liberi. In vicinanza di un impianto che funge da catodo con la conseguente produzione di ioni OH- l'invecchiamento cellulare è accelerato. IL carico masticatorio che aumenta con la maggior confidenza del paziente dopo l'inserimento degli impianti determina un maggior carico degli impianti stessi nel tempo |  |  |
| Fig. 4e - Effetti delle situazioni illustrate nelle figure 4c e 4d. Infiammazione tissutale e perdita ossea che diventa evidente (X) |  |  |

## Conclusioni

Gli impianti dentali in titanio hanno uno strato protettivo passivo rsistente alla corrosione che garantisce la loro biocompatibilità.

E' necessario prestare la massima attenzione al fine di stabilire  un equilibrio elettrochimico tra gli

impianti, gli abutments, il manufatto protesico e qualsiasi altro metallo

utilizzato in bocca.

Così facendo si riduce la comparsa di fenomeni di galvanismo a livello delle cellule ossee con conseguente deterioramento dello strato protettivo

E' stato dimostrato che la divisione cellulare espone la cellula e il DNA

mitocondriale all'attacco di fattori esterni quali i radicali liberi.

E' stata discussa la presenza di recettori in grado di riconoscere a livello molecolare gli ioni dei metalli allosterici e la loro capacità di influenzare la produzione di proteine metalloregolatrici. Si è

inoltre dimostrato che particelle di titanio distaccatesi dalla superficie

dell'impianto possono essere trasportate all'interno delle cellule e, dopo la degradazione lisosomiale,

possono venire distribuite ad ogni organi distanti attraverso il sistema linfatico.

Si è ancora evidenziato come l'esperienza clinica dimostri che i prodotti di scarto di un attacco

galvanico che si origina in

prossimità di un impianto possono determinare un aumento dell'attività

dei radicali liberi con conseguente danno alle strutture delle cellule

deputate a garantire nel tempo il successo dell'impianto. Dato che

dopo l'inserimento degli impianti i pazienti generalmente aumentano la

forza masticatoria applicata sulla componente protesica il rischio di una perdita ossea aumenta progressivamente nel tempo.

La perdita ossea a lungo termine dimostra che lo scambio di informazioni tra scienziati, analisti,

produttori, odontoiatri e

odontotecnici diventerà sempre più importante.

## Ringraziamenti

Lautore desidera ringraziare il Prof. Karl Donath Hamburg, Germany dal

quale è stato per la prima volta stimolato su questo argomento molti anni fa.

Francis V. Howell, DDs, MS e Mr Kazz Hayashi, La Jolla e San Diego Califor-

nia, USA per l’incoraggiamento e il

background fornito. Mr Jurgen Heppe, Duessldrof, Germany per aver fornito

l'opportunità di discutere di tali argomenti con il German Master Dental Te-

chnician, l'Argen Precious Metal Inc.San Diego California  par le informazioni scientifiche e metallurgiche, e Mr Tom Kluye, CDT, Higland, California per essere sempre

stato disponibile a leggere criticare e discutere.

| Fig. 5 Insuccesso di un impianto cilindrico cavo. E stata valutata una perdita sostanziale di titanio. Gli studi morfologici hanno evidenziato una perdita del supporto osseo e la presenza di un tessuto connettivo ricco in osteoclasti e cellule infiammatorie | Fig. 6 - A causa del riassorbimento osseo sia della perdita di tessuto molle, gli impianti, dopo diversi anni dal loro inserimento, possono determinare problemi clinici difficili da risolvere.Estetica: il raddoppiamento della lunghezza clinica cuspide-abutment implantare è spesso non accettato dal paziente. Funzione: la perdita di tessuto osseo riduce la capacità dell'abutment implantare di resistere alla forze occlusali. Materiali: un metallo (il titanio dell'abutment) e tre leghe (lega in titanio dell'impianto, la lega del ponte, le saldature) rendono conto dell'instaurarsi dell'effetto batteria |  |
| --- | --- | --- |
| Fig. 7/8 In passato l'insuccesso implantare era frequentemente attribuito a "sovraccarichi meccanici". L'attacco galvanico legato alla presenza di diverse combinazioni metallo/leghe non veniva preso in considerazione | Fig. 8 |  |
|  | Fig. 9 - Dopo una facile rimozione dal mascellare superiore destro (dopo 15 anni di soddisfacente funzionamento dal punto di vista del paziente) la superficie implantare appare pulita e luccicante in maniera non dissimile da una superficie in cromo cobalto pulita. L'estensione distale del quadrante sinistro, appoggiata su di un impianto a lama è stata rimossa separatamente dal ponte. Tre leghe, due differenti saldature in 4 connessioni saldate |  |

| Fig. 10, 11 - Sette differenti leghe, due differenti saldature in 5 connessioni saldate, due differenti leghe per manufatto e perni. L' "effetto batteria" è sufficiente per introdurre piccole alterazioni elettroniche | Fig. 11 |
| --- | --- |

### Riassunto

Questo articolo consiste in una revisione degli effetti che i prodotti derivati dai fenomeni di corrosione degli impianti metallici inducono nel lungo termine sul letto osseo implantare. La struttura cellulare, la perdita di osso e i meccanismi di corrosione vengono trattati alla luce dell'influenza che possono esercitare

sui fattori metabolici deputati al controllo del rimodellamento osseo.

### Bibliografia

1. RAE, T. 1986 "The Biological rensponse to Titanium and Titanium Aluminum-Vanadium Alloy particles." Biomaterials

7:30-36.

2. KASEMO, B. 1983. "Biocompatibility

of Titanium Implants; Surface Science Aspects." J. Prosthet Dent 49:823.

3. SOLAR, RJ; POLLACK, SR; KORO-STOFF, F. 1979 "In Vitro Corrosion Testing of Titanium Surgical Implant Alloys" J Biomed Mater Res 13:217-250.

4. SCHLIEPHAKE, H; NEUKAM, FW;

URBAN, R. 1989. "Titanbelastung paren-

chymatoeser Organe nach Insertion von Titanschraubenimplantaten" Z  Zahnaertzl Implantol 5: 180-184.

5. FERGUSON, AB; LAING, PG; HODGE, ES. 1960. "The Ionization of Metal Implants in Living Tissues" J Bone Joint Surg 42: 77-90.

6. MEACHIM, G; WLIAMS, DF. 1973.

"Tissue Changes Adjacent to Titanium Implants" J Biomed Mater Res 7:555-572.

7. LINDQUIST, LW; ROCKLER, B;

CARLSSON, GE. 1998. "Bone Resorption Around Fixtures in Patients Treated with Mandibular Fixed Tissue Integrated

Prosthesis" J Prosthet Dent 59:59-63.

8. PICKERING PICK, T; HOWDEN, R, eds. Gray's Anatomy. Philadelphia: RunningPress.1974.

9. OBWEGESER, H. 1959. "Implantate Zur Verankerung von Partiellem und Totalem Zahnersatz" in: Die Zahn-, Mund und KieferheilAunde. Schuchardt K. (ed). Volume III, 2: 1143-1170. Urban & Schwarzenberg, Munich.

10.BALKIN BE. 1970. " Relief of Pathologic Conditions Resulting from Resorption" Dent Clin North Am 14:161.

11. LINKOW, LL. 1974. "Statistical Analysis og 173 Implant Patients" Oral Implantol 4: 540.

12. JAMES, RA. 1975. "The Support System and the Perigingival Defense Mechanism of Oral Implants" J Oral Implan-

tolog 6:270.

13. KAWAHARA, H; HIRABASHI, M;

SHIKITA, R. 1980. "Single Cristal Allumina for Dental Implants and Screws" J Biomed Mater Res 14:597.

14. LARHEIM, TA.; WIE, H; TVEITO, L; EGGEN, S.1979. "Method for radiographic Assesment of Alveolar Bone Level at Endosseous Implants and Abutment Teeth" Scand Dent Res 87:146.154

15. ADELL, R ET AL.1981. "A 15-Year Study of Osseointegrated Implants in the Treatment of the Edentulous Jaw" Int J Oral Surg 10:387-416.

16. SCHLIEPHAKE,H ET AL. 1993."Metal Release from Titanium Fixtures During Placement in the Mandible: An Experimental Study" Int J Oral Maxillofac Implants 8:502-511.

17. HILLMAN, G; DONATH, K 1991. "licht- und Electronermikroskopische Un-

tersuchung zur Biostabilitaet Dentaler Titanimplantate" Z Zahnaertz Implantol

8:170-177.

18. DONATH, K. 1987. "Klinische und Histopathologische Befunde im Implantatlagergewebe bei Titanimplantaten"

ZWR, 96:14.

19. VAN ORDEN, AC. " Corrosive Response of the Interface Tissue to 316L Stainless Steel, Titanium-Based Alloy and Cobalt-Based Alloys" in: McKinney, RV, Jr; Lemons, JE, eds.; The Dental

Implant, Clinical and Bilogical Response of Oral Tissues. Littleton, Massaschusetts: PSG Publishing Co. 1985.

20. WILIAMS, DF. "Biocompatibility of Clinical Implant Materials" Boca Raton, Florida: CRC Press 1981:1:99-129.

21. HARMAN, D. "Biochimica et Physica" Acta, 1959:1271:165-170.

22. LINNANE, AW. 1989. "Mitochondrial Aging" Lancet 1:642-645.

23. MITCHELL, P. 1975. FEBS Letters 56:1-6.

24. CURREY, J. 1984."The Mechanical

Adaption of Bones" Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

25. ROBERTS, WE. 1985. Personal communications" University of Pacific, San Francisco, California.

26. PARFITT, AM. "Physiological

and Clinical Significance of Bone Histomorphometric Data" in: Recker, R, ed. Bone Histomorphometry: Techniques

and Interpretation" Boca Raton, Florida: CRC Press. 1983:143-223

27. ROBERTS, WE ET AL. 1984. "Osseous Adapdation to Continuos Loading of Rigid Endosseous Implants" Am J Orthod 86:95-111.

28. WEINDRUCH, R. 1996. "Caloric Restriction and Aging" Scientific American 274(1):46-52.

29.HOWELL, FRANCIS V. 1995. Personal communications. Oral Pathology and Diagnostic Services. La Jolla, California.

30. RIZZUTO, R; BRINI, M; MURGIA, M; POZZAN, T. 1993."Microdomains with High Ca²+ Close to IP3 -Sensitive Channels that are Sensed by Neighboring Mitochondria" Science 262:744-747.

31. O'HALLORAN, TV. 1993. "Transition Metals in Control of Gene Expression" Science 261:715-730.

32. ABRAMS, MJ; MURRER, BA. 1993. "Metal Compounds in Therapy Diagnosis" Science 261: 725-729.

33. SNYDER, WS; COOK, MJ; NASSET, ES; KARHAUSEN, LR; HOWELS, GP; TRIPTON, IH. 1975. International Commission on Radiological Protection. Report of the task group on reference ma-

nual. ICRP Publication 23. New.York.

34. STOCKINGER, HE. CHAPTER 29: "The metals" in: Clayton, GD; Clayton, FE eds.; Patty's Industrial Hygiene and Toxicology 3rd ed. A Wiley Interscience Publication. New York: John Wiley and Sons 1981. Vol. 2A: I 493-2060.

35. IRPTC Bulletin. 1983. Titanium 6(1): 24-26.

36. KASEMO, B.; LAUSMAA, 1. Chapter 4: "Metal Selection and Surface Characteristics" in: Branemark, Pl; Zarb, G; Albrektsson, T et al. eds.; Tissue-Integrated Prostheses. Chicago: Quintessence Publishing Co. Inc. 1985: 99-116.

37. VOORHEVE, RJH ET AL.1977. "Perovskite Oxides: Materials Science in Catalysis" Science 195:827-833. Tradotto da: Journal of Dental technology

1996; vol. 13,5: 24-32.

#### Rosario Muto

Considerazioni

La comunità scientifica continua a commentare fatti alcuni dei quali di comodo, e a volte anche contradditori, rigirandosi in  un gioco di parole a fronte di alcune situazioni , omettendo una reale responsabilità, prendendosi gioco dell' ignara conoscenza in materia,  di operatori  e in maggior modo del consumatore.

Ritorno a precisare quanto ho descritto precedentemente riguardo il potenziale elettrochimico che è presente in tutte le leghe metalliche, e il rilascio di ioni, le loro correlazioni patologiche.