tecnicaricercaprodotto

__________________________________________________________________________

# Ossidi e leghe preziose: problematiche correlate

Valutazione di un sistema per la loro eliminazione

Dr. Carlo Bosi

## La scelta delle leghe metalliche per

uso odontoiatrico è stata sempre con-

dizionata da fattori inerenti l'uso del-

le stesse in un ambiente aggressivo

come quello della bocca .

La preferenza è caduta senz'altro sul-

le leghe a base aurea, essendo l'oro

un metallo altamente stabile e scar-

samente aggredibile da altre sostan-

ze. Le esigenze tecniche legate alla

realizzazione di protesi dentarie ha

costretto i produttori di leghe metal-

liche ad associare all'oro altri metalli

come il Platino, sostituito dal Palla-

dio perché meno costoso, Argento ma

anche Indio, Iridio, Gallio, e addirit-

tura Ferro e Rame in varie percentua-

li; questi hanno la funzione di attri-

buire caratterisiche particolari  alla

lega , come il colore, la durezza, l'in-

nalzamento del punto di fusione, la

formazione di nuclei di cristallizza-

zione per la formazione del reticolo

cristallino stabile e compatto.

Purtroppo c'è il rovescio della meda-

glia: infatti alcuni dei metalli impie-

gati come l'Argento, il Gallio, ma so-

pratutto il Rame e il Ferro impiegati

nelle leghe di qualità scadente, ossi-

dano fortemente durante il processo

di fusione e di raffreddamento; la

formazione di questi ossidi avviene

sia in superficie, ma anche in profon-

dità, limitando in qualche maniera la

corretta formazione del reticolo cri-

stallino anche durante il trattamento

termico successivo.

Secondo quanto riportato anche in

una ricerca condotta per conto del

C.N.R. pubblicata nel Settembre

1996 gli ossidi sono il presupposto

per i fenomeni di corrosione median-

te il rilascio di ioni potenzialmente

tossici, e di fenomeni elettrogalvani-

ci responsabili di elettrocorrosione.

Da questa premessa possiamo com-

prendere come la presenza degli os-

sidi sulla superficie metallica delle

nostre leghe ma sopratutto nel suo

interno siano responsabili di micro-

fessurazioni del reticolo cristallino e

attraverso queste i processi di corro-

sione possono attivarsi anche in pro-

fondità rendendo quindi la lega me-

tallica preziosa un supporto micro-

poroso in grado di favorire la forma-

zione di placca batterica responsabi-

le a sua volta della formazione di bassi

valori di PH che favoriscono i proces-

si di corrosione mediante gli ossidi

presenti nel metallo; a questi si ag-

giungono sostanze particolarmente

aggressive come i cloruri e i solfuri

contenuti negli alimenti che innesca-

no anche sulle superfici metalliche

ad alto titolo aureo, fenomeni di "Tar-

nish" o discolorazione a macchie,

espressione di un, se pur minimo,

fenomeno di ossidazione.

L'uso di leghe ad alto titolo aureo al

di sopra degli 800 millesimi , e tecni-

che di fusione rigorosamente corret-

te sotto vuoto riducono sensibilmen-

te questi problemi, ma non del tutto

e a costi piuttosto elevati sia per

l'Odontoiatra che giustamente preten-

de un prodotto di elevata qualità , ma

anche da parte dell'Odontotecnico che

acquista materiali molto costosi e

utilizza tecnologie altrettanto costo-

se. Ciò nonostante non si ottengono i

risultati sperati.

La presenza di tecniche "auro galva-

no ha in effetti ridotto al minimo

qualsiasi fenomeno ossidativo, ma

tutti conosciamo i limiti meccanici di

questa tecnica.

L'introduzione del Titanio invece,

sembra aver superato la limitazione

per la costruzione di strutture metal-

liche, sia dal punto di vista di carico

meccanico , sia dal punto di vista di

rilascio di ioni potenzialmente tossi-

ci ma solo se puro e non legato ad altri

metalli come invece viene utilizzato

nell'uso corrente. L'uso di questo

metallo però non è esente da proble-

mi in quanto a fronte di un basso costo

intrinseco, richiede procedure di fu-

sione e lavorazione  complesse e co-

stose che scoraggiano non pochi la-

boratori.

Da qualche anno è stato sperimenta-

to e testato un prodotto che utilizzato

secondo un protocollo rigoroso sulle

leghe auree di più vasta utilizzazio-

ne ha dimostrato di risolvere i pro-

blemi che come abbiamo visto sono a

queste legati.

Il TTSV gel (Trattamento Termico Sotto

strato Vetroso) è un composto realiz-

zato in laboratorio e che nasce dal-

l'esperienza e dalla conoscenza della

metallurgia che sono state premiate

dalla conferma della reale validità nel

trattamento delle leghe preziose a

base aurea.

Questo prodotto interviene durante i

punti critici della costruzione di una

struttura protesica: il trattamento ter-

mico per la riorganizzazione del re-

ticolo cristallino della lega e le suc-

cessive fasi della cottura della cera-

mica sul metallo.

L'applicazione di una certa quantità

di questo gel sul metallo da trattare

vetrifica sulla suprficie quando con

il riscaldamento la struttura viene

portata alla temperatura  necessaria

prevista sul protocollo tecnico isolan-

do completamente il metallo dall'aria

e quindi dall'ossigeno,  intrappolando

nel suo contesto gli ossidi che si

sono formati durante la fusione e che

si riformano in continuazione in pre-

senza di ossigeno.

A termine di questo procedimento

la sostanza vetrificata viene allonta-

nata secondo il protocollo tecnico al-

legato al prodotto e la superficie del-

la lega si presenta molto compatta,

lucente e chiara.

Sono stati commissionati tests di

ricerca per verificare l'efficacia del

prodotto usato nell'impedire la for-

mazione di ossidi e della sua capa-

cità di rimuoverli.

L'incarico è stato affidato alla Nobil

Bio Ricerche cui sono stati inviati cam-

pioni di metallo con titolo 450 mille-

simi con presenza di Pd 38,82 - Ag 6.0

- In 1.5 - Ga 1.5  fusi nella maniera

trdizionale , alcuni non trattati, ed

alcuni trattati con TTSV gel.

Sottoposti ad osservazione con mi-

croscopio elettronico a scansione

a 1500 ingrandimenti è risultato che”la

superficie della lega trattata si presenta

molto più liscia e levigata rispetto a quel-

la non trattata; a questa differente mor-

fologia corrisponde una differente com-

posizione chimica: l'analisi EDX condot-

ta sul campione trattato evidenzia la pres-

sochè totale assenza di Indio, Gallio e Os-

sigeno ( Fig. 1 ) abbondantemente prese-

nti nell'analisi della lega non trattata ( Fig.

2 )".

Fig.1  Lega Trattata

Fig.2  Lega Non Trattata

Il trattamento con TTSV gel rimuove

quindi efficacemente lo strato di ossidi

superficiali."

L'assenza di ossidi ci ha suggerito che

la lega in quello stato presenta un gra-

do di corrosione inferiore al metallo

non trattato in quanto non si possono

verificare i fenomeni di elettrocorro-

sione che si svolgono in una soluzio-

ne salina come la saliva mediante un

processo di ossido- riduzione in cui

l'ossidazione avviene al catodo (pa-

rodonto) e la riduzione all'anodo (pro-

tesi) con il rilascio di ioni metallici

potenzialmente tossici.

Il test sulla corrosione è stato con-

dotto secondo le indicazioni della nor-

ma 4-15-78 modificata secondo le

norme ISO. "La corrosione si manife-

sta mediante corrente elettrica ( cau-

sata da rilascio di ioni ); misurando

quindi la corrente che passa attraver-

so il metallo ad una data differenza di

potenziale , si può capire se e quanto

il metallo si stia corrodendo.

I risultati evidenziano che la lega trat-

Fig. 1 Lega trattata

tata con TTSV gel mostra nelle condi-

zioni sperimentali utilizzate, una re-

sistenza alla corrosione superiore ri-

spetto alla non trattata; infatti il suo

potenziale di rottura, il potenziale

cioè a cui si inizia ad osservare un au-

mento di corrente è di circa 100 mV

superiore alla lega non trattata. Il dato

ottenuto riflette la maggiore "nobil-

tà" della lega trattata che non presen-

ta la copertura di ossidi della lega

convenzionale.

E' verosimile affermare che nei siti di

saldatura, dove sia per il tipo del

metallo usato , sia per i componenti

del saldame, sia per la tecnica di sal-

datura a cannello che tende ad inglo-

bare ossigeno la concentrazione de-

gli ossidi sia ancora più elevata e che

quindi il trattamento con TTSV gel

riesca a rimuoverli totalmente equi-

parando la qualità del metallo da sal-

dare a quello che compone la salda-

tura risolvendo anche qui un noto problema.

La valutazione di citotossicità è sta-

ta rilevata attraverso l'indagine mi-

croscopica di fibroblasti di topo L-

29 e il test MTT che individua la pre-

senza di effetti tossici  mediante il ri-

lievo della diminuzione dell'attività

dell'enzima mitocondriale Succina-

to Deidrogenasi (SDH) .

Anche in questo caso i risultati sono

stati incoraggianti: la superficie del-

la lega trattata è stata omogeneamen-

te colonizzata da cellule in buono

stato metabolico, analogamente alla

lega non trattata che pur rilascia ele-

menti potenzialmente tossici anche

### Fig. 2 Lega non trattata

se in concentrazioni non misurabili.

Va ricordato però che l'indagine è

stata condotta in vitro dove non ven-

gono riprodotte le le condizioni in vivo,

dove il PH e sostanze aggressive come

cloruri e solfuri possono attivare lo

scambio ionico legato alla presenza

di ossidi. Una ulteriore indagine è

stata svolta per valutare il potenziale

elettrochimico dei metalli per uso

odontoiatrico trattati con TTSV gel.

Le misurazioni sono state effettuate

con l'apparecchio CSM Amalgamo-

metro . Con questo apparecchio si mi-

sura il potenziale elettrico che si pro-

duce tra metallo e tessuto parodonta-

le, ovvero il flusso di ioni. I valori

vanno misurati in nA (microampe-

re). I valori superiori a 6 sono consi-

derati patologici.

Tutti i metalli non trattati testati han-

no fatto rilevare  valori altissimi, da

20 a 70 microampere mentre quelli

trattati con TTSV fanno rilevare valo-

ri uguali a 0 confermando l'assenza

di flusso di ioni.

Questi tests che sono stati effettuati ci

confermano che le leghe preziose trat-

tate con TTSV gel sono quindi più

stabili, non liberano ioni potenzial-

mente tossici ed acquistano una  bio-

compatibilità più elevata di quelle

non trattate.

Nella maggioranza dei casi, l'idea che

lo strato di ossidi superficiale favori-

sca il legame metallo ceramica po-

trebbe indurre a pensare che questo

si riduca dopo che il metallo viene

trattato con TTSV gel.

Molte ditte produttrici di metallo

sostengono questa teoria, sopravalutando la funzione dei legami elettrochimici delle forze di Van der Vaals ma sappiamo

che il 98% del legame metallo ceramica è dovuto alla capacità meccanica aggrappante dell'interfaccia e che questa capacità può essere ridotta o da scorretto protocollo di lavorazione o da incompatibilità tra metallo e ceramica che possono avere coefficienti di dilatazione diversi.

Eliminando questo tipo di problemi, l'incidenza delle forze di Van der

Vaals può essere considerata trascurabile.

Al Joint Research Centre finanziato

dalla European Commission , presso

lo Institute for Health and Consumer

Protection, sono stati condotti tests

comparativi sul legame metallo ce-

ramica che confermano la bontà del-

l'interfaccia metallo ceramica dei

campioni trattati con TTSV gel messi

a confronto con campioni non tratta-

ti.

Altre prove per il legame metallo ce-

ramica sono state effettuate con test

comparativi di rottura a taglio su cam-

pioni parzialmente ceramizzati; sono

risultati valori medi di 30,46 Mpa per

il non trattato, e 29,16Mpa per il

trattato, confermando la sovrappo-

nibilità del grado di resistenza del

legame.

Tutti questi test comparativi ci dimo-

strano quindi che il trattamento con

TTSV gel delle leghe preziose anche

a basso titolo aureo eleva in maniera

assoluta la biocompatibilità e la resi-

stenza alla corrosione dei nostri ma-

nufatti protesici a cominciare dal

perno moncone fino alle strutture più

sofisticate in special modo quelle che

si avvalgono di riabilitazioni implan-

tologiche,che giornalmente installia-

mo in bocca ai nostri pazienti.

Carlo Bosi: Ossidi e leghe preziose: problematiche correlate. Loro eliminazione

E' inutile dire quanto sia importante contare sulla inalterabilità ed innocuità di questi presidi riabilitativi, che son finalizzati a migliorare in ogni senso la qualità della vita quotidiana di chi si rivolge a noi come specialisti ma sopratutto come medici, essi adesso possono contare non solo sulla nostra capacità professionale, la nostra tecnica e la nostra perizia ma anche sull'acquisizione di una protesi che garantisce la massima biocompatibilità con assenza di fenomeni secondari che noi potremo assicurare sul nostro certificato di conformità qualificando maggiormente il nostro lavoro.